РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ ЦЕЛЬНЫЕ (CBN), ДВУХСЛОЙНЫЕ(CBN + ТВЕРДЫЙ СПЛАВ), ОСНАЩЁННЫЕ     ПОЛИКРИСТАЛЛОМ(CBN);  И ИЗ МИНЕРАЛОКЕРАМИКИ ( ВОК 71)

#### 1 ЦЕЛЬНЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ (CBN)

| № п/п | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ISO | D | S | r | Марка CBN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RNGN 030300 | 3.6 | 3.18 |  | К01,КП3 |
| 2 | RNGN 050300 | 5.56 | 3.18 |  | К05ИТ,КП3 |
| 3 | RNGN 05T300 | 5.56 | 3.97 |  | К05ИТф |
| 4 | RNGN 070500 | 7.0 | 5.0 |  | К05ИТф |
| 5 | RNGN 090300 | 9.525 | 3.18 |  | КП3 |
| 6 | RNGN 09T300 | 9.525 | 3.97 |  | КП3 |
| 7 | RNGN 090400 | 9.525 | 4.76 |  | КП3 |
| 8 | RNGN 120300 | 12.7 | 3.18 |  | КП3 |
| 9 | RNGN 12T300 | 12.7 | 3.97 |  | КП3 |
| 10 | RNGN 120400 | 12.7 | 4.76 |  | КП3 |

| ЧЕРТЕЖ | № п/п | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ISO | D | S | r | Марка CBN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | SNGN 050308 | 5.6 | 3.18 | 0.8 | К05ИТ, КП3 |
|  | 2 | SNGN 050312 | 5.56 | 3.18 | 1.2 | К05ИТ, КП3 |
|  | 3 | SNGN 05T308 | 5.56 | 3.97 | 0.8 | К05ИТ, КП3 |
|  | 4 | SNGN 050312 | 5.56 | 3.97 | 1.2 | К05ИТ, КП3 |
|  | 5 | SNGN 090308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | КП3 |
|  | 6 | SNGN 09T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | КП3 |
|  | 7 | SNGN 090408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | КП3 |
|  | 8 | SNGN 090312 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | КП3 |
|  | 9 | SNGN 09T312 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | КП3 |
|  | 10 | SNGN 090412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | КП3 |
|  | 11 | SNGN 120308 | 12.7 | 3.18 | 0.8 | КП3 |
|  | 12 | SNGN 12T308 | 12.7 | 3.97 | 0.8 | КП3 |
|  | 13 | SNGN 120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | КП3 |
|  | 14 | SNGN 120312 | 12.7 | 3.18 | 1.2 | КП3 |
|  | 15 | SNGN 12T312 | 12.7 | 3.97 | 1.2 | КП3 |
|  | 16 | SNGN 120412 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | КП3 |

| ЧЕРТЕЖ | № п/п | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ISO | D | s | r | Марка CBN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | СNGN 050308 | 5.56 | 3.18 | 0.8 | КП3,К05ИТ |
|  | 2 | СNGN 05T308 | 5.56 | 3.97 | 0.8 | КП3,К05ИТ |
|  | 3 | СNGN 120308 | 12.7 | 3.18 | 0.8 | КП3 |
|  | 4 | СNGN 12T308 | 12.7 | 3.97 | 0.8 | КП3 |
|  | 5 | СNGN 120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | КП3 |
|  | 6 | СNGN 120412 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | КП3 |

| ЧЕРТЕЖ | № п/п | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ISO | D | S | r | Марка CBN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | TNGN 080308 | 4.76 | 3.18 | 0.8 | К05ИТ, КП3 |
|  | 2 | TNGN 08T308 | 4.76 | 3.18 | 0.8 |  |
|  | 3 | TNGN 110308 | 6.25 | 3.18 | 0.8 | КПЗ |
|  | 4 | TNGN 11T308 | 6.25 | 3.18 | 0.8 |  |
|  | 5 | TNGN 160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 |  |
|  | 6 | TNGN 16T408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 |  |

2 ДВУХСЛОЙНЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ (CBN)

| № п/п | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ISO | D | h | r | Марка CBN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RNGN 050300 | 5.56 | 3.18 |  | К10D |
| 2 | RNGN 05T300 | 5.56 | 3.97 |  | К10D |

3  РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ С ВПАЯННЫМ В ОДНУ ИЗ ВЕРШИН ПОЛИКРИСТАЛЛОМ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА(CBN)

| ЧЕРТЕЖ | № п/п | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ISO | D | S | r | d1 | B min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | SNGA 120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | 3.2 |
|  | 2 | SNGA 120412 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | 5.16 | 3.2 |
|  | 3 | SNGA 120416 | 12.7 | 4.76 | 1.6 | 5.16 | 3.2 |

^

| ЧЕРТЕЖ | № п/п | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ISO | D | S | r | d1 | B min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | CNGA 120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | 3.4 |
|  | 2 | CNGA 120412 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | 5.16 | 3.4 |
|  | 3 | CNGA 120416 | 12.7 | 4.76 | 1.6 | 5.16 | 3.4 |

| ЧЕРТЕЖ | № п/п | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ISO | D | S | r | d1 | B min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | DNGA 120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | 3.6 |

| ЧЕРТЕЖ | № п/п | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ISO | D | S | r | d1 | B min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | TNGA 160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 4.4 | 3.6 |

4  РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ ИЗ МИНЕРАЛОКЕРАМИКИ ВОК 71

| ЧЕРТЕЖ | № п/п | ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ISO | D | S | r | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | TNGN 160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | ВОК 71 |
|  | 2 | SNGN 120408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ВОК 71 |